STRUCTURED CONTROL LANGUAGE

1. PODSTAWOWE FUNKCJE

PODSTAWOWE FUNKCJE
Q = A	#Q := #A;
Q = A ∩ B	#Q := #A AND #B;
Q = A ∪ B	#Q := #A OR #B;
Q = bar {A}	#Q := NOT #A

PRZYKŁADY
Q = bar A ∩ B	#Q := NOT #A AND #B;
Q = A ∪ bar B	#Q := #A OR NOT #B;
Q = bar A ∩ ( B ∩ C )	#Q := NOT A AND (#B OR #C);
Q = ( A ∪ B ) ∩ bar C	#Q := (#A OR #B) AND NOT #C;

KONSTRUKCJE
IF	IF #S1 THEN L1 := 1; / END_IF;
IF + ELSE	IF #S1 AND #S1 THEN L2 := 1; / ELSE / L2 := 0; END_IF;
IF + IFELS	IF #S1 AND #B1 THEN #L1 := 1; / ELSIF #S2 THEN #L2 := 1; / END_IF;
CASE OF	CASE #krok OF 0: / Y1 := 1; / IF #B2 THEN / #krok := 1; / END_IF; / 1: / Y1 := 0; / IF #B1 THEN / #krok := 0; / END_IF; END_CASE;

RS & SR
RS (reset set) SR (set reset) nie ma możliwości dominacji setu ani resetu	IF #SET THEN #ON := 1; / END_IF; / IF #RESET THEN #ON := 0; / END_IF;

2. CZASÓWKI

TP – Time Pulse (impuls zadany) po podaniu sygnału na czasówkę, to ta będzie podawać sygnał przez podany czas	#TP(IN:=_bool_in_, / PT:=_time_in_, / Q=>_bool_out_, / ET=>_time_out_); / IN – input / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time
TON – Time On Delay / (opóźnienie włączenia) / po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej / po upływie danego czasu sygnał musi być podawany cały przez dany czas aby czasówka zadziałała	#TON(IN:=_bool_in_, / PT:=_time_in_, / Q=>_bool_out_, / ET=>_time_out_); / IN – input / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time
TOFF – Time Offf Delay / (opóźnienie wyłączenia) / po podaniu sygnału i jego zniknięciu na czasówkę, będzie on dalej przekazywany przez dany czas	#TOF(IN:=_bool_in_, / PT:=_time_in_, / Q=>_bool_out_, / ET=>_time_out_); / IN – input / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time
TONR – Time On Delay Retentive / (opóźnienie włączenia z podtrzymanym czasem) / po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej po upływie danego czasu gdy sygnał zniknie na wejściu czasówki to i tak ona dalej podaje sygnał, aby wyłączyć czasówkę należy podać sygnał na wejście R	#TONR(IN:=_bool_in_, / R:=_bool_in_, / PT:=_time_in_, / Q=>_bool_out_, / ET=>_time_out_); / IN – input / R – reset / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time

3. TON JAKO GENERATOR IMPULSU

#TON1(IN:=NOT #TON2.Q,
      Q=>#L1,
      PT:=T#500ms);
#TON2(IN:=#TON1.Q,
      PT:=T#500ms);

4. LICZNIKI

CTU – Count Up / licznik, który dodaje, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na Q	#CTU(CU:=#S1, / R:=#RESET, / PV:=5, / Q=>#L1); / CU – count up / R – reset / PV – preset value / Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał) / CV – current value
CTD – Count Down / licznik, który odejmuje, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na Q	#CTD(CD:=#S1, / R:=#RESET, / PV:=5, / Q=>#L1); / CD – count down / R – reset / PV – preset value / Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał) / CV – current value
CTUD Count Up / Down / licznik, który ma możliwość dodawania i odejmowania, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na wyjście	#CTUD(CU:=#S1, / CD:=#S2, / R:=#RESET, / LD:=#S3, / PV:=10, / QU=>#L1, / QD=>#L2); / CU – count up / CD – count down / R – reset / PV – preset value / LD – load (ładuje PV na CV) / QU – output (jeśli PV = CV to da sygnał) / QD – output (jeśli PV = 0 to da sygnał ) / CV – current value