LADDER DIAGRAM

1. PODSTAWOWE FUNKCJE

Q = A

Q = A ∩ B	iloczyn logiczny

Q = A ∪ B	suma logiczna

Q = bar {A}	negacja styku

2. PRZYKŁADY

Q = bar A ∩ B

Q = A ∪ bar B

Q = bar A ∩ ( B ∩ C )

Q = ( A ∪ B ) ∩ bar C

3. RS & SR

RS (reset set) – dominacja resetu

SR (set reset) – dominacja setu

4. CZASÓWKI

TP – Time Pulse (impuls zadany)
po podaniu sygnału na czasówkę, to ta będzie podawać sygnał przez podany czas

IN – input
PT – pulse time
Q – output
ET – Elapsed Time

TON – Time On Delay (opóźnienie włączenia)
po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej po upływie danego czasu
sygnał musi być podawany cały przez dany czas aby czasówka zadziałała

IN – input
PT – pulse time
Q – output
ET – Elapsed Time

TOFF – Time Offf Delay (opóźnienie wyłączenia)
po podaniu sygnału i jego zniknięciu na czasówkę, będzie on dalej przekazywany przez dany czas

IN – input
PT – pulse time
Q – output
ET - Elapsed Time

TONR – Time On Delay Retentive (opóźnienie włączenia z podtrzymanym czasem)
po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej po upływie danego czasu
gdy sygnał zniknie na wejściu czasówki to i tak ona dalej podaje sygnał, aby wyłączyć czasówkę należy podać sygnał na wejście R

IN – input
R – reset
PT – pulse time
Q – output
ET – Elapsed Time

5. CZASÓWKI JAKO GENERATOR IMPULSU

TP jako 1 Hz

TON jako 1 Hz

6. LICZNIKI

CTU – Count Up
licznik, który dodaje, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na Q

CU – count up
R – reset
PV – preset value
Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał)
CV – current value

CTD – Count Down
licznik, który odejmuje, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na Q

CD – count down
R – reset
PV – preset value
Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał)
CV – current value
CTUD Count Up / Down
licznik, który ma możliwość dodawania i odejmowania, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na wyjście

CU – count up
CD – count down
R – reset
PV – preset value
LD – load (ładuje PV na CV)
QU – output (jeśli PV = CV to da sygnał)
QD – output (jeśli PV = 0 to da sygnał )
CV – current value

7. KOMPARATORY

8. OPERACJE MATEMATYCZNE

add – dodawanie

sub – odejmowanie

mul – mnożenie

div – dzielenie

abs – moduł (wartość bezwzględna)

sqr – potęgowanie

sqrt – pierwiastkowanie

9. MOVE & JUMP

move
operacja pozwalająca załadować daną cyfrę/liczbę do zmiennej (int)

jump
operacja pozwalająca skoczyć do etykiety (w każdym networku może być tylko jedna etykieta)